Ciò che interessa è la figura A, mentre B è soltanto l’alimentatore.

Vedi al centro c’è l’amplificatore (valvolone…M1, detto 6H8C) elettronico collegato alle due celle fotoelettriche al cesio-antimonio. Ora io farei uno strumento a una sola cella (mono raggio), quindi vorrei epurare il tutto (questo è uno schema di apparecchio a due celle (doppio raggio)), ma mantenere attivo il sistema di amplificazione elettronica, altrimenti il segnale generato è praticamente non apprezzabile.

Inoltre questo apparecchio russo ha come rivelatore una lampada testimone a occhio magico (M2, detta 6E5C), io vorrei sostituirlo con un dispositivo di misura di tipo amperometrico (microamperometro o un semplice multimetro digitale).

Del circuito so solamente che la resistenza R1 è di 100 Mohm, che la capacità del condensatore C4 (figura B) è 20 microF. Comunque tutta la parte di alimentazione che riguarda le lampade (M3 e M4), cioè ai vapori di mercurio e a filamento di wolframio (fig. A, in basso) non serve.

Come alimentazione userò una lampada alogena ordinaria.

In definitiva a me interessa ottenere un segnale amplificato generato dalla cella fotoelettrica colpita dal fascio luminoso, suscettibile di misurazione tramite microamperometro.

L’amplificatore che ho è quello postato in foto, accanto alla cella al cesio-antimonio. Probabilmente però è possibile reperire qualcosa di più agevole e moderno…